ZAPYTANIE OFERTOWE

(Rybnik, 12-12-2014r.)

„BUDEXIM Sp. z o.o.” realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2 ,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI " polegający na zakupie i wdrożeniu nowoczesnego systemu B2B. W związku z zamiarem zakupu i wdrożenia systemu „BUDEXIM Sp. z o.o.” składa niniejsze zapytanie.

- Zamawiający

„BUDEXIM Sp. z o.o.” ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik.

- Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu : „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” przedmiotem zamówienia jest dostawa:

do 20 grudnia 2014 – klimatyzator do pom. serwera

Przedmiotem zapytania jest dostawa i montaż klimatyzatora typu Split w wersji naściennej, sterowanego inwerterowi z wyposażeniem umożliwiającym pracę urządzenia w trybie chłodzenia w warunkach zimowych o mocy dostosowanej do mocy zainstalowanych urządzeń serwerowni. Moc chłodnicza urządzenia powinna zostać dobrana przez dostawcę na bazie dostarczonych parametrów zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy dobór urządzenia i jego prawidłową pracę z tego doboru wynikającą.

W serwerowni istnieje na dzień dzisiejszy nst. wyposażenie:

- serwer,

- zasilacz UPS serwera,

- switche, routery, modemy,

- rejestrator monitoringu wizyjnego,

- zasilacz UPS rejestratora,

- centrala telefoniczna

o łącznej mocy wszystkich urządzeń ok. 800 Watt.

- kubatura serwerowni wynosi ( 3,30x1,75x2,75) = 15,88 m3

- powierzchnia ściany zewn. 3,30x1,75 = 5,78 m2

- okno w ścianie zewnętrznej o wym. 1,60x1,00 i wsp. Ko=1,1W/m2,k

W ofercie należy uwzględnić serwis gwarancyjny wraz z przeglądami konserwacyjnymi           ( 2 razy w roku ), przez okres gwarancji nie krótszy niż 3 lata od daty odbioru instalacji.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Czesław Lajdamik pod nr +48 (32) 42 38 640; biuro@budexim.com.pl

- Składanie ofert częściowych

Nie jest dopuszczone.

- Możliwość podwykonawstwa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Przygotowanie oferty

Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 i posiadać poniższe informacje:

- datę sporządzania i datę ważności,

- adres lub siedzibę oferenta,

- nr NIP oferenta,

- Określać cenę netto zamówienia,

- Zawierać podpis i pieczęć oferenta.

- osoby do kontaktu w sprawie oferty.

- Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena: 70%

- Czas trwania gwarancji i bezpłatnego serwisu: 30%

- Wycofanie oferty

Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Miejsce i termin składania ofert

- Oferta może być  dostarczona za pośrednictwem:

Poczty, poczty elektronicznej, kuriera lub osobiście:

„BUDEXIM Sp. z o.o.”

ul. Brzezińska 8A

44-203 Rybnik

Adres email: biuro@budexim.com.pl

- Wybór oferenta nastąpi w dniu 18-12-2014r.

- Oferty należy składać do dnia 17-12-2014r. do godziny 10.00

- Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 3 nie będą rozpatrywane.

- Kontakt w sprawie postępowania ofertowego

Dodatkowych informacji dotyczących postępowania oraz przedmiotu zamówienia udziela Pan Czesław Lajdamik pod nr +48 (32) 42 38 640; biuro@budexim.com.pl

Załącznik nr 1

OFERTA

- Dane oferenta

| Data sporządzania oferty |  |
| --- | --- |
| Data ważności oferty |  |
| Nazwa oferenta |  |
| Adres siedziby oferenta |  |
| Nr NIP oferenta |  |
| Osoby wyznaczona przez oferenta do kontaktu |  |
| Numer telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

- Cena

Specyfikacja cenowa

| Lp | Zakres | Szczegóły | Cena netto | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klimatyzator do serwerowni | Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia |  | 1 |  |
| Łączna wartość |  |

…………………………………………………….

Podpis, pieczęć oferenta